Общество с ограниченной

ответственностью

АЛМАС-ИНВЕСТ

Банковские реквизиты: р/с 40702810838360026113, Московский

Банк; в Московском Банке Сбербанка России ОАО г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225; ИНН 7709786203, КПП

770901001, ОГРН 1087746428054, ОКАТО 45286580000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол моторизованный AИС 200-

240v

на 2 прибора

адрес: 143400, Московская область, г. Красногорск,

ул. Речная д.8

тел./факс ,(498) 504-36-50, (495) 912-79-91

сайт: http://www.almas-invest.com/

e-mail: info@almas-invest.com

Стол моторизованный AИС 100-240v на 2 прибора

- 2 -

Содержание

Содержание .............................................................................................................. 2

1. Описание и использование стола ...................................................................... 3

2. Установка ............................................................................................................ 3

2.1. Сборка стола .................................................................................................. 3

2.2. Установка приборов на столешнице ............................................................ 3

2.3. Подключение питания .................................................................................. 3

3. Использование .................................................................................................... 3

3.1. Включение-выключение ............................................................................... 3

3.2. Регулировка высоты столешницы ................................................................ 4

4. Техническое обслуживание ............................................................................... 4

4.1. Замена предохранителей .............................................................................. 4

4.2. Чистка стола .................................................................................................. 4

5. Маркировка ......................................................................................................... 4

Стол моторизованный AИC 100-240v на 2 прибора

- 3 -

1. Описание и использование стола

Стол моторизованный AИC 200-240v на 2 прибора - регулируемый по высоте приборный

стол для офтальмологического кабинета. Высота столешницы, как правило, контролируются

под столешницей.

1.1. Технические характеристики

Наименование параметра

Значение

Основные характеристики :

Сведения о габаритах размерах и его массе 37 кг

Высота От 630 мм до 880 мм

Напряжение питания АС 220 В (50/60 Гц)

Мощность 75 Вт

Размер столешницы 780мм* 480мм

Стабилизатор напряжения наличие

Грузоподъемнось 36 кг

Комплект поставки

Электроподъемный стол на два прибора 1 шт

сетевой шнур 1 шт

2. Установка

2.1. Сборка стола

Сборка стола производиться в соответствии с прилагаемой схемой.

2.2. Установка приборов на столешнице

Установите приборы на стол в соответствии с Вашими нуждами.

2.3. Подключение питания

1. Вставьте основной кабель питания в соответствующих разъем, расположенный на блоке

управления под столешницей.

2. Вставьте вилку в розетку питания.

Внимание: Убедитесь, что местное напряжение соответствует напряжению,

указанному на табличке, расположенной на задней панели основного устройства.

3. Использование

3.1. Включение-выключение

Включить / выключить основной выключатель питания, расположенный на блоке

управления, в непосредственной близости от кабеля питания.

Стол моторизованный AИС 100-240v на 2 прибора

- 4 -

Отключите питание от розетки питания, если стол не используется в течение длительного

периода времени.

3.2. Регулировка высоты столешницы

Управление регулировки подъема стола расположено на блоке управления под столешницей.

4. Техническое обслуживание

Внимание: перед каким-либо техническим обслуживанием, выключите питание (OFF (0)) и

выньте вилку из розетки.

4.1. Замена предохранителей

Предохранительный блок находится в блоке управления, расположенном под столешницей.

4.2. Чистка стола

Внимание: никогда не используйте алкоголь или какой-либо растворитель для очистки

прибора.

5. Маркировка

Маркировка находится на опоре.__